## Slide 1: فحص الذهب بالتجفين

## Slide 2: فحص الذهب التجفين Cupellation
1- تجهيز العينة
2- تجفين العينة
3- تحليل العينة
4- حساب النتائج

## Slide 3: 1- تجهيز العينة
المعدات والأجهزة اللازمة
1- ميزان
Five digits
Top loader

## Slide 4
ملاقط
مقصات
قطاعات

## Slide 5
زرادية
مبرد
رصاص

## Slide 6
فضة

## Slide 7: إجراءات تجهيز العينة
عاير الميزان
ضع قطعة رصاص مناسبة على الميزان
زن وزنة محددة من الذهب بدقة
ضع كمية مناسبة من الفضة النقية للعينة
لف الرصاص على العينة بدقة وباحكام

## Slide 8: التجفين(Cupellation)
هي عملية تنقية العناصر الثمينة من العناصر غير الثمينة وذلك باكسدة الاخيرة وامتصاصها من قبل الجفنات

## Slide 9: المعدات والاجهزة اللازمة
فرن تجفين
ماكنة درفلة

## Slide 10
ملاقط
جفنات

## Slide 11
مطرقة يدوية

## Slide 12: احتياطات السلامة
احتياطات السلامة
1- مريول مناسب للعمل
2- كفوف ضد الحرارة
3- نظارات ضد الحرارة
4- كمامات ضد أبخرة الرصاص

## Slide 13: اجراءات التجفين
اضبط فرن التجفين على درجة حرارة 1100 درجة مئوية
ضع الجفنات في الفرن
بعد 5 دقائق ضع العينات في الجفنات
بعد 5 دقائق افتح باب الفرن لمدة دقيقة تقريبا ثم اغلقه
بعد 15 دقيقة تقريبا اخرج الجفنات بما فيها من عينات من الفرن
ضع على كل عينة قطرات من الماء المقطر
اخرج العينات من الجفنات بالملقط

## Slide 14: اجراءات التجفين
اطرق العينات بالمطرقة
احمي العينات بالشلمون لدرجة الاحمرار

## Slide 15: اجراءات التجفين
اسحب العينات بواسطة ماكنة الدرفلة
احمي العينات بالشلمون لدرجة الاحمرار
لف العينات بالملقط لتصبح على شكل لفافة

## Slide 16: اجراءات التجفين
ضع اللفافات في حوامل السليكا
ارسلها للتحليل

## Slide 17: (Parting 3- تحليل العينة (
التحليل يعني فصل الذهب عن غيره من العناصر

## Slide 18: المعدات والاجهزة اللازمة للتحليل
حمض نيتريك تركيز 68%
بياكر زجاجية سعة لتر
هيدروميتر يقيس 22 و 32 Be

## Slide 19
ماء مقطر
5- ساحبة ابخرة
6- سخانات كهربائية

## Slide 20: اجراءات التحليل
ضع بيكر يحتوي على حمض نيتريك (24) على السخان الكهربائي
ضع حاملة السليكا في البيكر أعلاه بحذر عند بدء الحمض بالغليان
انتظر لمدة 15- 20 دقيقة بعد الغليان
اخرج حاملة السليكا من الحمض وضعها في ماء مقطر
أعد نفس العملية أعلاه مع الحمض تركيز (34)

## Slide 21
اغسل العينات بالماء المقطر الدافئ بعد خروجها من الحمض (34)
نشف العينات بفرن التنشيف
احرق العينات بالشلمون حتى يصبح لونها لون الذهب اللامع
اترك العينات لتبرد

## Slide 22: حساب النتائج
زن العينات القادمة من التحليل
اقسم وزن العينة بعد التحليل على وزنها الاول
تكون النتيجة هي حاصل قسمة الوزن النهائي على الوزن الاول بالسهم